Pinbelegung des MAX7219 zusammen mit
Display TA12-11HWA
MAX7219-Pins:	Pins des DS3231
M01 – Arduino 12	GND – GND
M02 – Display09	VCC – +5V des Arduino
M03 – Display01	SDA – A4 Arduino
M04 – Ground	SCL – A5 Arduino
M05 – Display02
M06 – Display08	Taster 1 Stunden
M07 – Display12	Links – GND
M08 – Frei (wäre Zeile 8)	Rechts – D2 Arduino (Interrupt 0)
M09 – Ground
M10 – Display07	Taster 2 Minuten
M11 – Display14	Links – GND
M12 – Arduino 10	Rechts – D3 Arduino (Interrupt 1)

M13 – Arduino 11
M14 – Display13
M15 – Frei (wäre Spalte 6)
M16 – Display03
M17 – Frei (wäre Spalte 7)
M18 – über 33k-Ohm auf +5V
M19 – auf +5V
M20 – Display04
M21 – Display06
M22 – Frei (wäre Dezimalpunkt)
M23 – Display10
M24 – Frei (geht zu einem 2. Treiber)

Display TA12-HWA von Kingston
D01 – MAX7219-P03
D02 – MAX7219-P05
D03 – MAX7219-P16
D04 – MAX7219-P20
D05 – Frei (liegt zusammen mit 12)
D06 – MAX7219-P21
D07 – MAX7219-P10
D08 – MAX7219-P06
D09 – MAX7219-P02
D10 – MAX7219-P23
D11 – Frei (liegt zusammen mit 4)
D12 – MAX7219-P07
D13 – MAX7219-P14
D14 – MAX7219-P11